## Slide 1: 激光原理
2018-3-30
专题3

## Slide 3: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器

## Slide 4: 光子的基本性质
（1）能量：
（2）运动质量：
（3）动量：
（4）偏振： 两种可能的独立偏振态。
（5）自旋： 自旋量子数为整数。

## Slide 5: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器

## Slide 6: 光子的相干性
光的相干性：在不同的空间点上、在不同时刻光波场的某些特性（例如光波场相位）的相关性。
相干体积：若在空间体积VC内各点的光波场都具有明显的相干性，则称VC为相干体积。（粗略描述）
相干面积
相干长度
相干时间

## Slide 7
单色性越好，相干性就越好
相干时间和相干长度
相干时间：光沿传播方向通过相干长度 LC
所需的时间。
原子：

## Slide 8
相干时间和相干长度
几种常见光源的纵向相干性

## Slide 9
两光波场具有明显相干性的条件：
光源的相干面积AC
光源的相干面积

## Slide 10
光源的相干体积
光源相干面积：
光源相干体积：
相干长度：

## Slide 11: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器
自发辐射
受激吸收
受激辐射

## Slide 12
.
发光前
.
。
发光后
自发辐射
自发辐射
处于高能级E2的一个原子自发地向E1跃迁，并发射一个能量为 的光子，这种过程称为自发跃迁，由原子自发跃迁发出的光波称为自发辐射。

## Slide 13
自发辐射爱因斯坦系数
W21= A21
自发辐射概率:
.
自发辐射
粒子体系在单位时间内辐射的光子数
A21· N2
高能态E2的粒子数

## Slide 14
吸收后
。
.
吸收前
.
受激吸收
受激吸收
处于低能态E1的一个原子,在频率为ν 的辐射场作用（激励）下，吸收一个能量为 的光子，并向E2能态跃迁，这种过程称为受激吸收跃迁。

## Slide 15
外来光场中频率 的能量密度
受激吸收爱因斯坦系数
W12=B12 ·  ()
受激吸收概率:
.
受激吸收
粒子体系在单位时间吸收的光子数
B12 ·  () · N1
低能级E1的粒子数

## Slide 16
受激辐射
发光前
.
发光后
.
。
受激辐射
处于高能态E2的一个原子,在频率为ν 的辐射场作用（激励）下，跃迁至低能态E1，并辐射一个能量为
的光子。这种过程称为受激辐射跃迁，发出的光子称为受激辐射。

## Slide 17
外来光场中频率 的能量密度
受激辐射爱因斯坦系数
W12=B21 ·  ()
受激辐射概率:
.
受激辐射
粒子体系在单位时间受激辐射的光子数
B21 ·  () · N2
高能级E2的粒子数

## Slide 18: 光与物质相互作用
粒子体系在单位时间内
A21· N2
（1）自发辐射的光子数
B12 ·  () · N1
（2）受激吸收的光子数
B21 ·  () · N2
（3）受激辐射的光子数
B12 = B21 ，N1 >>N2
通常情况下
受激吸收过程远强于受激辐射
E
N
E2
E1
N2
N1
玻耳兹曼分布
K=1.3806505×10-23J/K

## Slide 19: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器

## Slide 20: 激光的形成原理
粒子体系在单位时间内
A12· N2
（1）自发辐射的光子数
B12 ·  () · N1
（2）受激吸收的光子数
B21 ·  () · N2
（3）受激辐射的光子数
B12 = B21 ，N1 >>N2
通常情况下
受激吸收过程远强于受激辐射

## Slide 21: 激光的形成原理
粒子体系在单位时间内
A12· N2
（1）自发辐射的光子数
B12 ·  () · N1
（2）受激吸收的光子数
B21 ·  () · N2
（3）受激辐射的光子数
B12 = B21 ，N2 >>N1
粒子数反转
受激辐射远强于受激吸收

## Slide 22: 激光的形成原理
受激辐射的
光放大示意图
z
dI(z)
z
z+dz
L
增益系数：
假设：

## Slide 23: 增益饱和、增益曲线
在沿z方向传播的过程中，随着光的增强，
增益g(z)逐渐减小，这一现象称为增益饱和。
光强极小时的增益系数g0称为小信号增益。
增益曲线

## Slide 24: 粒子数反转
能量的供应过程激励（光泵浦）
工作物质内必须存在亚稳态能级
亚稳态E2
基态E1
激发态E3
三能级系统示意图
E1与E2之间产生以受激辐射为主的跃迁
激励
无辐射跃迁

## Slide 25
一对反射镜为端面的腔体称为谐振腔。
激光在两反射镜间形成驻波。谐振条件为：
2nL = q  = qc  2nL
L: 腔长 n: 介质折射率
谐振腔
谐振腔
工作物质
激励系统

## Slide 26
电子
碰撞
He
21s
23s
碰撞
Ne
3s
2s
3p
2p
1150nm
632.8nm
3390nm
He-Ne激光器的粒子数反转
反射镜
阳极
阴极
布儒斯特窗
毛细管

## Slide 27
(1) 工作物质在激励能源激励下实现粒子
数反转
(2) 由自发辐射产生的少数沿腔轴方向传
播的光子在工作物质中引起受激辐射
(3) 光学谐振腔使受激辐射的光子在腔内
往返振荡，不断得到放大
激光形成过程

## Slide 28
(1) 要有适当的激光工作物质
(2) 要有外界激励源
(3) 要有激光谐振腔
激光形成的基本条件
激光形成原理

## Slide 29: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器

## Slide 30
振荡模式 是指能够在谐振腔内存在的稳定的光波基本形式，用TEMmnq表示。
m和n表征该模式在垂直于腔轴内形成驻波的节点数,称横模数。
q表示该模式在包含光腔轴的平面内形成的节点数，称纵模数。
激光的模式
工作物质
谐振腔

## Slide 31: 纵模

## Slide 32: 纵模
增益曲线

## Slide 33
I
x
y
I
TEM00
I
y
I
x
TEM10
y
I
I
x
TEM11
横模

## Slide 34
方向性好
手电筒的光射到~m处，扩展成很大的光斑。
利用激光准直仪可使长为2.5km的隧道掘进偏差不超过16nm.
一束激光射到~38万km的月球上，光斑的直径只有~2km
激光特点

## Slide 35
单色性好
单色性最好的氪灯Kr86
Δ=4.7×10-3 nm
稳频He—Ne激光器
激光的 单色性比可比
普通光高10-10倍.
激光特点

## Slide 36
高亮度
激光在屏上形成的小光斑，有极大的照度
太阳表面的亮度比白炽灯大几百倍。普通的激光器的输出亮度，比太阳表面的亮度大10亿倍。激光是当今世界上高亮度的光源。
激光特点

## Slide 37: 普通光源和激光发光过程对比
受激辐射的
光放大示意图
.
非相干（同一原子先后发出的光）
非相干（不同原子发出的光）
.

## Slide 38: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器
ABCD矩阵
高斯光束基本性质
和特征参数
q参数变换规律

## Slide 39: ABCD矩阵
几个前提
  几何光学意义上的光线—λ→0
  近轴光线近似
  光学元件绕光轴旋转对称
  均匀介质

## Slide 40: ABCD矩阵
任一傍轴光线在某一给定的横截面内都可以由两个坐标参数来表征：光线离轴线的距离r、光线与轴线的夹角。规定：光线出射方向在轴线的上方时， 为正；反之，为负。

## Slide 41: 均匀介质中传播
矩阵表示

## Slide 42: 经过薄透镜
矩阵表示

## Slide 43: 球面镜反射
矩阵表示

## Slide 44: ABCD矩阵
均匀介质
薄透镜
球面反射镜

## Slide 45: ABCD矩阵
例：求解通过长度为d的均匀介质后，
再透过一个薄透镜的光线传输情况。

## Slide 46: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器
ABCD矩阵
高斯光束基本性质
和特征参数
q参数变换规律

## Slide 47: 基模的高斯光束
I
x
y
I
TEM00

## Slide 48: 高斯光束

## Slide 49: 高斯光束

## Slide 50: 振幅分布
基模高斯光束在横截面内的场振幅分布
按高斯函数所描述的规律从中心（即中
心轴线处）向外平滑地降落。

## Slide 51: 相位因子
等相位面曲率中心
等相位面曲率中心
R(z)达到最小值
无穷远处的等相位面为平面，
曲率中心在束腰
束腰所在处的等相位面为平面

## Slide 52
基模远场发散角 ：双曲线两根渐近线之间的夹角：
高阶模的发散角随阶次的增大而增大，方向性变差！
远场发散角

## Slide 53
例：某共焦腔氦氖激光器，L=30cm,
某共焦腔二氧化碳激光器， L=1m,
一般激光器的远场发散角都很小，约为10－3弧度，也就是表明激光具有很好的方向性。
远场发散角

## Slide 54: 高斯光束的特征参数
1.

## Slide 55: 高斯光束的特征参数
2.

## Slide 56: 高斯光束的特征参数
3.
定义：

## Slide 57
高斯光束在其轴线附近可看作是一种非均匀球面波；
2.在其传播过程中曲率中心不断改变；
3.其振幅在横截面内为高斯分布 ；
4.等相位面保持球面；
5.有不同形式的特征参数。
小结：高斯光束的基本性质

## Slide 58: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器
ABCD矩阵
高斯光束基本性质
和特征参数
q参数变换规律

## Slide 59: q参数变换规律
  需要注意的是ABCD法则同光线传播规则虽然都是用光线矩阵来描述，但是高斯光束的ABCD法则不同于光线传输的矩阵乘法。
  高斯光束经过变换之后仍然为高斯光束
高斯光束经任何光学系统变换时服从ABCD公式，
ABCD由光学系统对傍轴光线的变换矩阵所决定

## Slide 60: ABCD矩阵
均匀介质
薄透镜
球面反射镜

## Slide 61: q参数变换规律
高斯光束在均匀介质中传播L

## Slide 62: q参数变换规律
高斯光束通过薄透镜

## Slide 63: q参数变换规律
经过两个光学元件的高斯光束：
两个光学元件的ABCD矩阵分别为:
入射高斯光束参数为q1，
经过第一个光学元件后有：
经过第二个光学元件后：
其中：
可推广至任意多个光学元件。

## Slide 64: q参数变换规律
  已知入射高斯光束束腰半径为ω0，束腰位置与透镜的距离为l，透镜的焦距为F，各参数相互关系如下图，则有：
  z=0处，
  在A面处：
  在B面处：
  在C面处：

## Slide 65: q参数变换规律

## Slide 66: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器
ABCD矩阵
高斯光束基本性质
和特征参数
q参数变换规律

## Slide 67: 激光器
工作物质形态---可以分为气体、固体、半导体、液体等
工作方式---连续工作(CW or continuous wave lasers)和脉冲工作(Pulsed lasers)
激光技术---调Q激光器(Q-switched lasers)、锁模激光器(Mode locked lasers)、倍频激光器(Frequency doubling lasers)、可调谐激光器(Tunable lasers)、单模和多模激光器(Single-mode and Multi-mode lasers)等

## Slide 68: 气体激光器

## Slide 69: 气体激光器
气体激光器的激励方式很多，最普通的激励方式是气体放电激励。
气体激光器的工作物质种类多，又能采用多种激励方式，所以覆盖的波段宽，从紫外到亚毫米波。是目前种类最多、激励方式最多样化、激光波长分布区域最宽、应用最广泛的一类激光器。

## Slide 70: 固体激光器
激光介质由掺杂于固体基质中的金属离子（也称激活离子）和基质所组成。工作物质的物理、化学性能主要取决于基质材料，它的光谱特性主要由激活离子的能级结构决定，但受基质材料的影响，光谱特性将有所变化，有的甚至变化很大。
可作激活离子的元素有四大类：过渡族金属离子、三价稀土金属离子、二价稀土金属离子、锕系离子，覆盖的波长275~3022nm。

## Slide 71: 固体激光器
常用的基质玻璃有：硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、氟化物玻璃
晶体有金属氧化物、氟化物、酸盐晶体
典型代表有红宝石、Nd3+：YAG(Nd3+ ions in yttrium aluminum garnet)、钕玻璃激光器(Neodymium-glass laser)
特点：能量大、峰值功率高、结构紧凑、牢固耐用等优点，广泛应用于工业、国防、医疗、科研等方面

## Slide 72: 固体激光器
固体激光器一般都是用光泵浦。最常用的泵浦光源有惰性气体放电灯、金属蒸气灯、卤化物灯、半导体激光器、日光泵等，日光泵适用于空间技术中的激光器。
用半导体激光二极管泵浦的固体激光器是90年代激光发展的主要方向之一，兼容了二者的优点，泵浦效率高，体积小、结构紧凑

## Slide 73: 液体激光器
有机化合物液体（染料）激光器（简称染料激光器）和无机化合物液体激光器（简称无机液体激光器）。
染料激光器：若丹明6G、隐花青，豆花素
特点：激光波长可调谐且调谐范围宽广、可产生极短的超短脉冲（3fs）、可获得窄的谱线宽度
广泛应用到光生物学、光谱学、光化学同位素分离、全息照像等技术中，研究物质的瞬态变化过程及微观动力学。

## Slide 74: 染料激光器
一种波长连续可调的激光器，染料分子的吸收光谱和荧光光谱均为宽带结构，这是由染料特殊的分子结构造成的，也是能波长连续可调的原因。可采用光栅、棱镜、法布里一珀罗干涉仪、双折射滤光片等调谐元件
主要采用光泵浦，即用短脉冲宽度的闪光灯泵浦或其它激光器泵浦；脉冲泵浦和连续泵浦
调谐范围随泵浦光波长变化，Nd:YAG激光器泵浦时，调谐范围最大，达300~1400nm
对比：固体可调谐激光器：掺钛蓝宝石激光器

## Slide 75: 半导体激光器
半导体激光器以半导体为工作物质，常用材料有GaAs（砷化镓）、InP等。利用半导体中载流子（电子或空穴）在导带和价带之间的受激跃迁而实现受激辐射光放大。（半导体中的电流是电子和空穴的移动而形成的，称为载流子。）
具有小型、高效率、结构简单、价格便宜等优点，在光纤通信、激光唱片、光盘、数显、准直等领域得到广泛应用。

## Slide 76
泵浦源：通常采用电压很低的
直流电源
激光工作物质：直接带隙半导体材料------砷化稼(GaAs)、
砷化铟(InAs)、铝稼砷(A1xGaAs)、铟磷砷
(InPxAs)等等
谐振腔：半导体介质的自然解理面
构成平行平面腔
半导体激光器

## Slide 77
半导体激光器又称为半导体激光二
极管，或简称激光二极管，英文缩写为
LD (Laser Diode)，是实用中最重要
的一类激光器 。
优点：体积小、效率高、寿命长，可采用简单的电流注入方式来泵浦；其工作
电压和电流与集成电路兼容，因而有可能与之单片集成；并且还可用高
达GHZ的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出，可实行
温度调谐和电流调谐。
半导体激光器

## Slide 78
考虑到系统的整体稳定性,将半导体激光器、准直透镜、光栅及其镜架固定在一块较厚的底板上,并罩在有机玻璃罩内减小空气流动的影响。
光栅反馈半导体激光器
闪耀光栅
PZT
LD
准直透镜

## Slide 79: 其它激光器
光纤激光器
化学激光器
色心激光器
自由电子激光器
单原子激光器
X射线激光器

## Slide 80: 激光器
工作物质形态---可以分为气体、固体、半导体、液体等
工作方式---连续工作(CW or continuous wave lasers)和脉冲工作(Pulsed lasers)
激光技术---调Q激光器(Q-switched lasers)、锁模激光器(Mode locked lasers)、倍频激光器(Frequency doubling lasers)、可调谐激光器(Tunable lasers)、单模和多模激光器(Single-mode and Multi-mode lasers)等

## Slide 81: 参考书籍
姚建铨编著，奇异的光——激光，清华大学、暨南大学出版社，2002年7月第2次印刷
董克编，人类希望之光——激光，上海交通大学出版社，2004年7月
阎吉祥编著，神奇之光——无所不能的激光技术，科学出版社，1998年8月
end

## Slide 82: 主要内容
光子的基本性质
光子的相干性
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
激光的模式与性质
激光束的传输与透镜变换
激光器

## Slide 83: 小结
光子的基本性质：（能量、质量、动量、偏振、自旋）
光子的相干性：
光与物质作用的三种基本过程
激光的形成原理
工作物质、谐振腔、泵浦源
激光的模式与特性
纵模、横模
方向性、单色性、高亮度
自发辐射
受激吸收
受激辐射

## Slide 84
例：
设有一音叉，其尖端的质量为0.050kg，其频率被调到480Hz，振幅1.0mm。试求音叉尖端振动的量子数。
解：
由谐振子的能量公式知，谐振子的能量为
代入已知条件：
根据普朗克量子假设： ，音叉尖端的振动量子数为
讨论：
宏观物体振动的量子数是非常大的，与很小的能量子相比，宏观物体的能量可以认为是连续分布的。
例题

## Slide 85
例：
计算波长为600nm的红光与波长为0.1nm的X光的光子能量。
解：
红光光子能量为：
X光光子能量为
例题

## Slide 86: 习题
1.为使波长为632.8nm的激光的相干长度等于1000m，
它的单色性应该是多少？
2.如果激光器和微波激射器分别在λ=10μm，500nm，
3000MHz输出1W的连续功率，
问每秒钟从激光上能级向下能级跃迁的粒子数是多少？

## Slide 87
中文参考书的建议：
陈钰清和王静环《激光原理》
周炳琨，高以智，陈倜嵘，陈家骅，
《激光原理》

## Slide 88: 理论体系
激光器的严格理论是建立在量子电动力学基础上的量子理论，在原则上可以描述激光器的全部特性；
不同近似程度的理论用来描述激光器的不同层次的特性，每种近似理论都揭示出激光器的某些特性，因此可以根据具体应用选择合适的近似理论；
普遍用到的理论是经典理论和速率方程。